Услуги,  организуемые управляющей организацией

в отношении общего имущества собственников помещений в доме с описанием работы, периодичностью выполнения

## Перечень услуг, организуемых управляющей компанией в отношении общего имущества собственников помещений во всех многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «ТЭКУР» зависит: от степени благоустройства многоквартирного дома, наличия в составе общего имущества дома конкретного конструктивного элемента или элемента инженерного оборудования, также от  согласованного собственниками перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД согласно вступившего в силу 03.04.2013г. ПП РФ №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, порядок их оказания и выполнения»

## По нижеуказанным работам действующим законодательством не предусмотрен гарантийный срок.

## В случае утверждения общим собранием собственников помещений конкретного многоквартирного дома индивидуального тарифа на управление, содержание и ремонт общего имущества виды и периодичность работ могут отличаться от указанных.

| Перечень и периодичность работ по содержанию общего имущества Объекта |
| --- |
| Раздел I. Работы, обеспечивающие надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 1.1. | Уборка придомовой территории | 5 раз в неделю | Полностью |
| 1.3. | Вывоз твердых бытовых отходов, уборка контейнерной площадки | Ежедневно | Полностью |
| 1.4. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления | Полностью |
| 1.5. | Вывоз жидких бытовых отходов (дворовые туалеты) * | По мере накопления | Полностью |
| 1.7. | Дератизация подвального помещения* | Ежемесячно | Полностью |
| 1.8. | Дезинсекция подвального помещения* | По мере необходимости | Полностью |
| 1.9. | Дезинфекция подвального помещения* | По мере необходимости | Полностью |
| Раздел II. Работы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, работу опасных механизмов |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 2.1. | Специальные общедомовые технические устройства* |
| 2.1.6. | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | Постоянно | Полностью |
| 2.1.7. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования* | 1 раз в 3 года | Полностью |
| 2.2. | Кровли, водостоки |
| 2.2.1. | Кровли с рулонным покрытием* |
| 2.2.1.1. | Очистка кровли от снега, наледи | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.2.1.2. | Отогрев воронок, выпусков внутренних водостоков * | По мере необходимости (при затоплении) | Полностью |
| 2.2.1.3. | Прочистка засоров внутренних водостоков * | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.1.4. | Отогрев оголовков вентканалов, вытяжек канализационных труб на кровле | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.1.5. | Очистка козырьков от снега со сбиванием сосулек | По мере необходимости (при нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.2.2. | Железобетонные кровли* |
| 2.2.2.1. | Очистка кровли от снега, наледи | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.2.2.2. | Отогрев воронок, выпусков внутренних водостоков | По мере необходимости (при затоплении) | Полностью |
| 2.2.2.3. | Прочистка засоров внутренних водостоков | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.3. | Шиферные кровли* |
| 2.2.3.1. | Перенавеска элементов водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.3.2. | Перенавеска элементов водосточных труб с земли | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.3.3. | Отогрев оголовков вентканалов, вытяжек канализационных труб на кровле | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.3.4. | Очистка кровли от снега со сбиванием сосулек | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.2.4. | Металлические кровли* |
| 2.2.4.1. | Перенавеска элементов водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.4.2. | Перенавеска элементов водосточных труб с земли | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.4.3. | Отогрев оголовков вентканалов, вытяжек канализационных труб на кровле | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.4.4. | Очистка кровли от снега со сбиванием сосулек | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.3. | Внутренняя отделка |
| 2.3.1. | Установка маяков на трещинах | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.2. | Отбивка отслоившейся, слабо держащейся штукатурки стен, потолков, угрожающей падением | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4. | Наружная отделка |
| 2.4.1. | Отбивка отслоившейся, слабо держащейся штукатурки стен фасада и иных элементов отделки фасада, угрожающих падением* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.2. | Установка маяков на трещинах | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5. | Электрооборудование |
| 2.5.1. | Включение автоматического выключателя | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.2. | Укрепление эл. щита | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.3. | Изоляция эл. проводов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.4. | Укрепление эл. провода открытой проводки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.5. | Смена выключателя или штепсельной розетки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.6. | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях | Ежемесячно | Полностью |
| 2.5.7. | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках | Ежемесячно | Полностью |
| 2.5.8. | Профилактический осмотр электрощитовых | Ежемесячно | Полностью |
| 2.6. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация* |
| 2.6.1. | Прочистка трубопроводов внутренней канализации при ликвидации засора | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.2. | Закрытие и открытие задвижек | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.3. | Запуск системы отопления | 1 раз в год | Полностью |
| 2.6.4. | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год | Полностью |
| 2.6.5. | Регулировка системы центрального отопления | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.7. | Ревизия задвижек д. до 150 мм | При подготовке к зиме | Полностью |
| 2.6.8. | Ремонт вентилей, пробковых кранов д. до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.9. | Установка хомутов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.7. | Отопительные дровяные печи* |
| 2.7.1. | Прочистка дымоходов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 2.8. | Прочее |
| 2.8.1. | Проверка наличия тяги в вентканалах кухонь газифицированных квартир* | 1 раз в год | Полностью |
| 2.8.2. | Водоотлив из подвала электрическим насосом* | По мере необходимости | Полностью |
| Раздел II. Прочие работы по содержанию общего имущества |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 3.1. | Кровли, водостоки |
| 3.1.1. | Профилактический осмотр кровли и ливнестоков | 2 раза в год | Полностью |
| 3.1.2. | Очистка кровли от мусора | При профосмотре, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.1.3. | Очистка воронок водостоков от мусора | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.1.4. | Укрепление стремян наружных водостоков с земли или а/вышки* | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2. | Внутренняя отделка |
| 3.2.1. | Профилактический осмотр внутренней и наружной окраски, штукатурки, другой отделки | 2 раза в год | Полностью |
| 3.2.2. | Профилактический осмотр деревянных конструкций | Два раза в год | Полностью |
| 3.2.3. | Укрепление оконных и дверных наличников | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.4. | Укрепление деревянных перил на ограждениях лестничных маршей | По мере необходимости | Полностью |
| 3.3. | Электрооборудование |
| 3.3.1. | Подключение сварочного аппарата | По мере необходимости | Полностью |
| 3.3.2. | Снятие показаний эл. счетчиков общего учета | Ежемесячно | Полностью |
| 3.4. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация |
| 3.4.2. | Профилактический осмотр общего имущества в квартирах | 1 раз в год | Полностью |
| 3.4.3. | Профилактический осмотр системы центрального отопления в подвальных помещениях, в МОП | Ежемесячно (в отопительный период) | Полностью |
| 3.4.4. | Профилактический осмотр узлов управления | Ежемесячно (в отопительный период) | Полностью |
| 3.4.5. | Смена дроссельных шайб | По мере необходимости | Полностью |
| 3.4.6. | Профилактический осмотр инженерного оборудования в подвальных помещениях | 6 раз в год | Полностью |
| 3.4.7. | Снятие показаний водомеров | Ежемесячно | Полностью |
| 3.4.8. | Укрепление теплоизоляции трубопроводов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.4.9. | Гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 3 года | Полностью |
| 3.5. | Внешнее благоустройство |
| 3.5.1. | Омоложение, обрезка, валка деревьев на придомовой территории | По мере необходимости | Полностью |
| 3.6. | Прочее |
| 3.6.1. | Проверка наличия тяги в вентканалах (кроме вентканалов кухонь газифицированных квартир)* | По заявкам | Полностью |
| Перечень и периодичность работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| Раздел I. Работы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, работу опасных механизмов |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 2.1. | Кровли, водостоки |
| 2.1.1. | Кровли с рулонным покрытием* |
| 2.1.1.1. | Смена рулонного покрытия кровли | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.2. | Смена рулонного покрытия балконных козырьков | При необходимости | Не более 15 % |
| 2.1.1.3. | Постановка заплат на покрытия мягкой кровли (до 1 м2) | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.4. | Промазка поверхности мягких кровель готовым составом | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.5. | Смена зонтов над оголовками вентканалов, канализационных вытяжек, труб мусоропровода* | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.6. | Смена обделок примыканий из листовой стали | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.7. | Смена покрытий парапетов, карнизных свесов из кровельной стали* | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.8. | Установка решеток на воронки внутреннего водостока * | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.1.9. | Смена отдельных участков внутренних водостоков * | При необходимости | Не более 15 % |
| 2.1.1.10. | Установка водоотводящих лотков от выпусков внутренних водостоков * | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.2. | Железобетонные кровли* |
| 2.1.2.1. | Промазка поверхности плит ж/б кровель готовым составом | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.2.2. | Смена зонтов над оголовками вентканалов, канализационных вытяжек, труб мусоропровода* | По мере необходимости | Не более 15 % |
| 2.1.2.3. | Смена обделок примыканий из листовой стали | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.2.4. | Смена покрытий парапетов, карнизных свесов из кровельной стали* | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.2.5. | Установка решеток на воронки внутреннего водостока | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.2.6. | Смена отдельных участков внутренних водостоков | При необходимости | Не более 15% |
| 2.1.2.7. | Ремонт парапетной решетки на месте с креплением к крыше | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.2.8. | Изготовление и установка парапета | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3. | Шиферные кровли* |
| 2.1.3.1. | Смена отдельных асбестоцементных профилированных листов | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.3.2. | Смена воронок, звеньев, колен водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.3. | Смена колен, звеньев, отметов водосточных труб с земли | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.4. | Смена стремян водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.5. | Смена стремян водосточных труб с земли | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.6. | Смена зонтов над оголовками вентканалов, канализационных вытяжек, труб мусоропровода* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.7. | Смена подвесных и настенных желобов* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.8. | Смена покрытий коньков, ребер, ендов, примыканий на шиферной кровле* | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.3.9. | Укрепление покрытий коньков, ребер, ендов, примыканий на шиферной кровле* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.10. | Установка водоотводящих лотков | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.11. | Ремонт парапетной решетки на месте с креплением к крыше* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.12. | Изготовление и установка парапета* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.13. | Смена покрытий парапетов, карнизных свесов из кровельной стали* | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.3.14. | Смена концов стропильных ног | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.15. | Смена мауэрлата отдельными местами | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.16. | Укрепление стропильных ног обшивкой из досок | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.16. | Установка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.17. | Смена деревянной обрешетки крыши отдельными местами | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4. | Металлические кровли* |
| 2.1.4.1. | Постановка заплат из кровельной стали на покрытия стальной кровли | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.4.2. | Смена отдельных листов из оцинкованной кровельной стали | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.4.3. | Смена отдельных листов из оцинкованной кровельной стали на разжелобках и карнизных свесах на двойном фальце | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.4.4. | Промазка фальцев, свищей стальной кровли суриковой замазкой | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.5. | Смена воронок, звеньев, колен водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.6. | Смена колен, звеньев, отметов водосточных труб с земли | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.7. | Смена стремян водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.8. | Смена стремян водосточных труб с земли | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.9. | Смена зонтов над оголовками вентканалов, канализационных вытяжек, труб мусоропровода* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.10. | Смена подвесных и настенных желобов* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.11. | Установка водоотводящих лотков | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.12. | Ремонт парапетной решетки на месте с креплением к крыше* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.13. | Изготовление и установка парапета* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.14. | Смена покрытий парапетов, карнизных свесов из кровельной стали* | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.4.15. | Смена концов стропильных ног | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.16. | Смена мауэрлата отдельными местами | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.17. | Укрепление стропильных ног обшивкой из досок | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.18. | Установка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.19. | Смена деревянной обрешетки крыши отдельными местами | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.2. | Внутренняя отделка |
| 2.2.1. | Заделка отверстий в перекрытии цементным раствором | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.2. | Ремонт металлических ограждений с добавлением прутка* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.2.3. | Ремонт деревянных ограждений лестниц * | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.4. | Смена разбитых оконных стёкол | По мере необходимости | Полностью (в 1 нить) |
| 2.2.5. | Смена оконных переплетов с остеклением | По мере необходимости | Не более 15% (в 1 нить) |
| 2.2.6. | Смена деревянных дверных полотен | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.2.7. | Смена дверных коробок | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.2.8. | Ремонт оконных переплётов, дверных полотен, коробок | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.9. | Смена дверных пружин | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.10. | Ремонт люка выхода на кровлю | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.11. | Установка люка выхода на кровлю | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.12. | Смена навесных, врезных, накладных замков | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.13. | Ремонт ж/б ступеней с заделкой отбитых мест и больших выбоин* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.2.14. | Усиление деревянных балок в перекрытиях* | По мере необходимости (при провисании балок) | Не более 15% |
| 2.2.15. | Временное крепление перекрытий с укладкой нижнего прогона, установкой по нему стоек, выделкой сопряжений | По мере необходимости (при провисании перекрытия) | Не более 15% |
| 2.3. | Наружная отделка |
| 2.3.1. | Ремонт ж/б ступеней крылец с заделкой отбитых мест и больших выбоин* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.2. | Ремонт выбоин в цементных полах площадок входных крылец* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.3. | Смена ж/бетонных ступеней крылец* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.3.4. | Смена отдельных элементов деревянных лестниц, крылец* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.3.5. | Ремонт бетонной стяжки плит ж/б козырьков вх.групп* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.6. | Ремонт деревянных, металлических козырьков вх.групп | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.7. | Демонтаж ж/б плит козырьков вх. групп с их вывозом* | По мере необходимости (при аварийном состоянии конструкций козырьков) | Полностью |
| 2.4. | Электрооборудование |
| 2.4.1. | Смена эл. провода | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.4.2. | Ликвидация аварии в групповой сети эл,освещ-я с выяв-ем и устране-ем причины аварии | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.3. | Смена автоматического выключателя, пакетного переключателя, предохранителя | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.5. | Смена, калибровка плавких вставок | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.6. | Смена сжимов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.7. | Смена фазных перемычек на клеммнике этажного щита | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.8. | Смена замка на эл. щитке | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.4.9. | Установка крышек на распредкоробки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.10. | Смена светильника | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.4.11. | Смена фотореле, реле времени* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.12. | Замеры сопротивления изоляции электропроводки | 1 раз в 3 года | Полноитью |
| 2.5. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация* |
| 2.5.1. | Смена отдельных участков канализационных труб внутри здания Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.2. | Смена выпусков канализации Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.3. | Смена фасонных частей канализации Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.4. | Зачеканка раструбов чугунных труб или фасонных частей цементом при Д труб до 100 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.5. | Смена уплотнительных прокладок в раструбных соединениях трубопроводов и фасонных частей канализации ПХВ д до 100 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.6. | Сварочные работы (заваривание свищей) | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.7. | Смена чугунного радиатора или отдельных его секций | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.8. | Смена конвектора | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.9. | Смена сгонов, муфт, контргаек до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.10. | Смена отдельных участков трубопроводов д. до 150 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.11. | Смена задвижек д. до 150 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.12. | Смена вентилей, пробковых кранов д. до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6. | Отопительные дровяные печи* |
| 2.6.1. | Исправление кладки дымовых труб | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 2.6.2. | Ремонт отопительных печей с частичной их перекладкой | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Не более 15% |
| 2.7. | Прочее |
| 2.7.1. | Удаление засоров в вентканалах* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.7.2. | Ремонт стенок коробов вентканалов в чердачных помещениях * | По мере необходимости | Полностью |
| 2.7.3. | Отрывка и обратная засыпка траншей для работ по замене выпусков канализации | По мере необходимости | Полностью |
| 2.7.4. | Пробивка в ж/б перекрытиях отверстий для замены труб* | По мере необходимости (при замене труб) | Полностью |
| 2.7.5. | Демонтаж деревянных коробов, перегородок, щитов, дощатых полов для замены трубопроводов* | По мере необходимости | Полностью |
| Раздел II. Прочие работы по текущему ремонту общего имущества |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 3.1. | Кровли, водостоки |
| 3.1.1. | Установка жалюзийных заполнений слуховых окон в чердачном помещении | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.2. | Ремонт слуховых окон в чердачном помещении | По мере необходимости | Полностью |
| 3.3.3. | Ремонт штукатурки, кирпичной кладки оголовков вентканалов | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2. | Внутренняя отделка |
| 3.2.1. | Ремонт внутренней штукатурки стен и потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.2. | Ремонт внутренней штукатурки оконных и дверных откосов | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.3. | Перетирка внутр, штукатурки стен, потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.4. | Водоэмульсионная окраска стен, потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.5. | Клеевая окраска стен и потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.6. | Масляная окраска деревянных оконных заполнений | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.7. | Масляная окраска деревянных дверных полотен | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.8. | Смена деревянных плинтусов в лифтовых кабинах* | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.9. | Ремонт обшивки стен лифтовой кабины* | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.10. | Смена линолеума в кабине лифта* | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.11. | Ремонт обрамления двери лифта* | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.12. | Смена дверных или оконных приборов (ручек, шпингалетов, уголков) | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.13. | Смена навесов и проушин на металлической двери со сваркой | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.14. | Смена проушин для навесного замка на деревянной двери | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.15. | Установка, ремонт решеток на продухи в подвальном помещении | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.16. | Смена дверных или оконных петель | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.17. | Смена деревянных дверных или оконных наличников | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.18. | Ремонт форточек | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.19. | Смена стекол в дверных полотнах, установка фанеры взамен разбитого стекла | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.20. | Смена подоконных досок | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.21. | Ремонт деревянных подоконников | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.22. | Смена деревянных перил | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.23. | Установка деревянного ящика для песка в эл. щитовой | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.24. | Смена деревянной подшивки внутренних стен | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.25. | Смена деревянных лаг | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.26. | Смена отдельных досок в деревянных полах | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.27. | Смена деревянных полов с устройством лаг | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.28. | Смена местами накатов в деревянных перекрытиях | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.29. | Смена подшивки потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.30. | Ремонт металлических решетчатых ограждений и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
| 3.3. | Наружная отделка |
| 3.3.1. | Ремонт межпанельных швов | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.2. | Водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой грунтом | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.3. | Масляная окраска металлических ограждений лестниц и решеток | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.4. | Ремонт штукатурки гладких стен фасадов | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.5. | Перетирка штукатурки стен фасадов | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.6. | Ремонт кирпичной кладки стен приямков | По мере необходимости (при аварийном состоянии) | Полностью |
| 3.3.7. | Ремонт стен приямков из ж/б блоков | По мере необходимости (при аварийном состоянии) | Полностью |
| 3.3.8. | Масляная окраска гладких металлических поверхностей ( входные двери в подъезд, двери входа в подвал) | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.4. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация |
| 3.4.1. | Смена водомеров | По мере необходимости | Полностью |
| 3.4.2. | Устройство теплоизоляции трубопроводов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.4.3. | Масляная окраска металлических труб в подвальном помещении | При подготовке к зиме | Полностью |
| 3.5. | Внешнее благоустройство |
| 3.5.1. | Восстановление асфальтовой отмостки около строений с подсыпкой щебня до 5 см | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.5.2. | Ремонт малых архитектурных форм | По мере необходимости | Полностью |
| 3.5.3. | Ремонт ограждений контейнерной площадки | По мере необходимости | Полностью |
| 3.5.4. | Ремонт основания контейнерной площадки | По мере необходимости | Полностью |
| 3.5.5. | Установка ограждений газонов, установка малых архитектурных форм | По мере необходимости, в летний период | Полностью |
| 3.5.6. | Отсыпка отсевом детских площадок, пешеходных дорожек | По мере необходимости, в летний период | Не более 15% |
| 3.5.7. | Ремонт асфальтовых покрытий дворовых въездов, проездов, тротуаров, площадок перед входами в подъезд отдельными местами (до 1 м2) | По мере необходимости, в летний период | Не более 15% |
| 3.5.8. | Восстановление газонов (завоз земли) | По мере необходимости, в летний период | Не более 15% |

## *указанная работа производится при наличии данного конструктивного элемента или элемента инженерного оборудования в составе общего имущества многоквартирного дома